# GZERO

SCHIEDEL GZERO, realizzato internamente da refrattario ceramico ultra sottile resistenze ad altissime temperature, rivestito da un elemento in cls alleggerito vibro compresso pre-isolato con fibra ceramica ad alta densità ed elevato spessore, dotata di condotto di ventilazione opzionale studiato per l’adduzione dell’aria comburente; adatto ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W). Ideale per legna e biomassa ma anche per impianti a condensazione. Grazie alla designazione “GW3” resiste alle fiamme libere, agli shock termici, alle altissime temperature e previene gli incendi da tetto. GZERO significa infatti distanza ZERO dai materiali combustibili, ovvero è stato studiato e testato per essere installato a diretto contatto di travi, solette o pareti in legno.

Per attraversamenti e tetti inclinati  si installano almeno  4 elementi GZERO , in modo da ottenerne almeno 2, il primo e l’ultimo , fuori spessore (vedi schema di montaggio).

.

Per case ad alta efficienza energetica e case passive l’elemento centrale è costituito dal GZERO a taglio termico con la partizione in vetro cellulare

Il giunto si realizza con sigillante ad alta temperatura RAPID Schiedel testato sino a 1000° C

- Gamma diametri da 120 mm a 250 mm.

- Parete interna del camino profilata da stampo e nervata longitudinalmente sulla superficie esterna è realizzata  in super refrattario ceramizzato ultra sottile KERANOVA ad elevato contenuto di allumina con spessore di parete da 7 mm a 11 mm (in funzione dei dn), la parete interna è certificata secondo EN 1457 – A1N1 / B2N1 / D3P1. Gli elementi hanno altezze variabili: 33 cm, 66 cm, 133 cm e consentono una rapida installazione.

- La parete interna super performante garantisce l’impiego per ogni combustibile e nelle condizioni più estreme di corrosione e temperatura. E’ garantita secondo designazione “GW3”, che attesta la totale resistenza al fuoco di fuliggine “G” (incendi all’interno dall’interno del camino), contemporaneamente il funzionamento in condensazione “W” e per ogni combustibile “3”, solidi come la legna, la biomassa o il carbone, gas e liquidi come il gasolio.

- Camicia esterna speciale h=33 cm in cls alleggerito vibro compresso, pre-isolata con 50 mm di fibra ceramica solidale alla camicia e di densità elevata (superiore a 95 Kg/m3). Che consente una totale protezione dal fuoco e azzera i ponti termici.

- Il sistema è dotato di elementi speciali in vetro cellulare per il taglio del ponte termico da interporre al piede del camino, in prossimità di ogni solaio e del tetto.

- Tenuta alla pressione (P1) mediante utilizzo di apposito sigillante ROTEMPO, conforme alla norma EN 14241.

- Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

- GZERO è un sistema brevettato ed un marchio registrato.